УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением Главного

государственного санитарного

врача Российской Федерации

от 28.10.2010 N 140

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ (ПДК)

О-(1,2,2-ТРИМЕТИЛПРОПИЛ)МЕТИЛФТОРФОСФОНАТА

(ЗОМАНА) И О-ИЗОПРОПИЛМЕТИЛФТОРФОСФОНАТА (ЗАРИНА)

В ПОЧВЕ РАЙОНОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ХРАНЕНИЯ

И УНИЧТОЖЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ

Гигиенические нормативы

ГН 2.1.7.2751-10

## I. Общие положения и область применения

1.1. Настоящие гигиенические нормативы разработаны в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

1.2. Настоящие гигиенические нормативы действуют на всей территории Российской Федерации и устанавливают предельно допустимые концентрации О-(1,2,2-триметилпропил)метилфторфосфоната (зомана) и О-изопропилметилфторфосфоната (зарина) в почве районов размещения объектов хранения и уничтожения химического оружия.

1.3. Гигиенические нормативы предназначены для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, деятельность которых связана с осуществлением контроля за качеством окружающей среды, профилактикой неблагоприятного воздействия на здоровье работающих и населения, проживающего на территориях, прилегающих к объектам хранения и уничтожения химического оружия, а также для органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

1.4. Гигиенические нормативы разработаны на основании токсиколого-гигиенических и санитарно-химических исследований.

## II. Предельно допустимые концентрации (ПДК)

О-(1,2,2-триметилпропил)метилфторфосфоната (зомана) и О-изопропилметил фторфосфоната (зарина) в почве районов размещения объектов хранения

и уничтожения химического оружия

┌─────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬────────────┬─────────┐

│  Наименование вещества  │  N CAS │ Формула │Величина ПДК,│Лимитирующий│  Класс  │

│                         │        │         │    мг/кг    │ показатель │опасности│

│                         │        │         │             │  вредности │         │

├─────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼─────────┤

│            1            │    2   │    3    │      4      │      5     │    6    │

├─────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼─────────┤

│О-(1,2,2-триметилпропил) │ 96-64-0│C7H16FO2P│         -4  │миграционный│    I    │

│метилфторфосфонат (зоман)│        │         │ 1,0 · 10    │  воздушный │         │

├─────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼─────────┤

│О-изопропилметилфторфос- │107-44-8│C4H10FO2P│         -4  │миграционный│    I    │

│фонат (зарин)            │        │         │ 2,0 · 10    │  воздушный │         │

└─────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴────────────┴─────────┘